全国2010年1月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：02440

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.一般情况下，风荷载作用下的多层多跨框架（      ）

A.迎风面一侧的框架柱产生轴向压力	B.背风面一侧的框架柱产生轴向拉力

C.框架外柱轴力小于内柱轴力	D.框架内柱轴力小于外柱轴力

2.关于框架—剪力墙结构的刚度特征值，下列说法中，错误的是（      ）

A.越大，剪力墙数量越多	B.越小，框架数量越少

C.越大，结构侧移曲线越接近剪切形	D.越小，结构侧移曲线越接近弯曲形

3.在单自由度体系中，质点受到的弹性恢复力为（      ）

A.       B.-Kx（t）      C.	        D.

4.下列关于影响温度作用大小的主要因素中，不正确的是（      ）

A.结构外露程度     B.楼盖结构的刚度       C.结构高度	       D.混凝土强度等级

5.关于伸缩缝、沉降缝、防震缝，下列说法中，不正确的是（      ）

A.伸缩缝之间的距离取决于结构类型和温度变化情况

B.沉降缝应将建筑物从基顶到屋顶全部分开

C.非地震区的沉降缝可兼作伸缩缝

D.地震区的伸缩缝和沉降缝均应符合防震缝要求

6.非抗震设计的现浇框架，混凝土强度等级不宜低于（      ）

A.C30        B.C20        C.C15	D.C10

7.框架—剪力墙结构铰接体系中，Cf是综台框架的侧向刚度，即框架产生单位剪切角所需要的剪力，EIe0为综合剪力墙等效抗弯刚度，pf为作用于综合框架的分布力。在受力分析时，下列表达式中错误的是（      ）

A.       B.     C.Mw=-	        D.Vw=-

8.对结构承载能力极限状态进行验算时，采用（      ）

A.荷载设计值及材料强度设计值	B.荷载设计值及材料强度标准值

C.荷载标准值及材料强度设计值	D.荷载标准值及材料强度标准值

9.关于框架结构的弯矩调幅，下列说法中正确的是（      ）

A.调幅是对水平荷载作用下的内力进行的

B.先与水平荷载产生的内力进行组合，再进行弯矩调幅

C.现浇框架梁端的调幅系数大于装配整体式框架梁端的调幅系数

D.调幅是对柱端弯矩进行的

10.在框架—剪力墙结构体系中，当结构单元纵向较长时，不宜集中在两端布置纵向剪力墙，其理由是（      ）

A.减少结构扭转的影响                 B.减少水平地震作用在结构单元的中间区段产生的内力

C.减少温度、收缩应力的影响           D.减小水平地震力

11.结构的可靠指标（      ）

A.随结构失效概率的增大而增大	B.随结构失效概率的增大而减小

C.与结构失效概率无关	D.与结构失效概率呈正态分布关系

12.水平荷载作用下的多层框架结构，在其它条件不变时，某层的（      ）

A.上层层高加大，则该层柱的反弯点上移        B.上层层高减小，则该层柱的反弯点上移

C.下层层高加大，则该层柱的反弯点上移        D.本层层高减小，则该层柱的反弯点下移

13.进行多遇地震作用下各类结构的抗震变形验算时，其楼层内最大的层间弹性位移应（      ）

A.计入扭转变形，各作用分项系数均取1.0      B.不考虑扭转变形，各作用分项系数均取1.0

C.计入扭转变形，各作用分项系数均取1.2      D.不考虑扭转变形，各作用分项系数均取1.2

14.单层厂房对称配筋偏心受压柱（      ）

A.当轴力不变时，弯矩增大，小偏压柱纵向配筋量减少

B.当轴力不变时，弯矩减小，大偏压柱纵向配筋量增多

C.当弯矩不变时，轴向压力减小，小偏压柱纵向配筋量增多

D.当弯矩不变时，轴向压力减小，大偏压柱纵向配筋量增多

15.在第一阶段抗震设计中，验算构件承载力时采用的荷载效应组合是（      ）

A.小震作用效应和其他荷载效应的标准组合           B.大震作用效应和其他荷载效应的标准组合

C.小震作用效应和其他荷载效应的基本组合           D.大震作用效应和其他荷载效应的基本组合

16.多层框架底层柱的计算长度（      ）

A.应取基础顶面到二层横梁底面之间的距离          B.应取基础顶面到二层楼板顶面之间的距离

C.应取室外地面到二层楼板顶面之间的距离          D.应取基础顶面到二层楼板底面之间的距离

17.关于在框架梁端设置箍筋加密区的目的，下列说法中错误的是（      ）

A.约束混凝土       B.提高梁的变形能力      C.满足抗剪承载力要求	    D.增加梁的延性

18.有地震作用组合时，截面承载力设计表达式为（      ）

A.S≤        B.S≤R          C. S≤R	         D. S≤

19.在建筑物的底层，为了形成底部大空间，采用部分框架来支承上部的剪力墙，形成

（      ）

A.框架—剪力墙      B.框支剪力墙     C.带边框剪力墙	      D.小开口剪力墙

20.在双肢剪力墙整体系数计算公式中（      ）

A.I=I1+I2+Ib        B.I=I1+I2+IA       C.I=IA+Ib	           D.I=I1+I2+IA+1b

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.当偏心受压的剪力墙墙肢的相对受压区高度≤时，按____________构件进行设计。

22.单层厂房屋面活荷载包括屋面均布活荷载、雪荷载和屋面积灰荷载三种，都按屋面的_________面积计算。

23.单自由度弹性体系的动力系数是指质点绝对最大加速度与____________运动最大加速度的比值。

24..框架结构在风荷载作用下的侧移变形曲线属于____________型。

25.结构丧失稳定属于超过____________极限状态。

26.水平荷载作用下的反弯点法，适用于层数较少、楼面荷载较大，梁柱线刚度比__________的框架。

27.抗震设计时，竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小，避免抗侧力结构的____________和承载力突变。

28.荷载作用下结构或构件产生的内力和变形称为____________。

29.单层厂房中，排架与排架、排架与山墙之间相互关联的整体作用称为厂房的整体________作用。

30.小开口剪力墙的墙肢承受的局部弯矩不超过总弯矩的____________％。

三、问答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31.对单层厂房柱牛腿进行承载力计算时，可取什么样的计算简图?并画出示意图。

32.简述框架柱的抗震设计原则。

33.用分层法计算竖向荷载作用下框架弯矩的主要计算步骤是什么?

34.简述各类剪力墙的判别条件。

35.简述在确定框架—剪力墙结构计算简图时所采用的假定。

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36.单层厂房排架结构如图a所示。已知W=15.0kN，q1=0.8kN／m，q2=0.4kN／m。试用剪力分配法计算各柱的柱顶剪力。

（提示：支反力系数C11=0.3，见图b（1）；图b（2）、b（3）中的△u1=2△u2）

题36图

37.某两层三跨框架如图所示，括号内数字为各杆相对线刚度。试用反弯点法求AB杆的杆端弯矩，并画出该杆的弯矩图。

题37图

38.某单层厂房排架结构及风荷载体型系数如图所示。基本风压w0=0.35kN／m2，柱顶标高+12.00m，室外天然地坪标高-0.30m，排架间距B=6.0m。求作用在排架柱A及柱B上的均布风荷载设计值qA及qB。

（提示：距离地面10m处，=1.0；距离地面15m处，=1.14；其他高度按内插法取值。）

题38图

39．某单跨三层框架，各层层高均为3m，框架柱的尺寸均相等，各层的重力荷载代表值均

为1200kN，已知结构的基本自振周期为0.4s，场地特征周期为0.3s，抗震设防烈度为8度。试用底部剪力法计算第二层左侧柱子的地震剪力。

（提示：）

40.某三层钢筋混凝土框架，底层层高4.0m，二、三层层高均为3.0m。集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值分别为G1=G2=2000kN，G3=1500kN。各层侧移刚度分别为D1=D2=3.6×104kN／m，D3=1.8×104kN／m。试求该框架结构的基本自振周期。

（提示：T1=1.7，=0.7）

本资料由重庆自考网收集整理，更多自考资料请登录www.cqzk.net下载

考试必看：自考一次通过的秘诀！